## Slide 1
コンピュータシステム通論
第3回 論理回路からプロセッサへ
数学的なモデルを、どうやって電気で作るのか。
九州大学

## Slide 2
今回の問い
数学的なモデルを、
どうやって電気で作るのか。
この90分で、この問いに答えを出す。

## Slide 3
第3回
到達目標
3
1
論理ゲート の真理値表を書き、NAND だけで他のゲートを構成できる
2
加算器 の構造を説明でき、加算回路を組み立てられる
3
フリップフロップ が「記憶」を持つ仕組みを説明できる
4
ノイマン型 の構成要素と、命令実行サイクルを説明できる
5
ムーアの法則 が何を述べ、いま何が終わったのかを説明できる

## Slide 4
3.1
論理ゲート
0 と 1 の演算を、電圧で行う

## Slide 5
3.1 論理ゲート
基本論理ゲート
5
情報を 0 と 1 で表すと、計算は「0 と 1 の組から 0 と 1 を作る操作」になる。

## Slide 6
3.1 論理ゲート
NAND だけで何でも作れる
6
NOT = NAND(A, A) AND = NOT(NAND(A, B)) OR = NAND(¬A, ¬B)（ド・モルガンの法則より）
工場で1種類の部品だけを大量に作れば済む。実際の LSI 内部は NAND と NOR が主役である。
CMOS では否定を含む論理が自然に作れるため、AND のほうがトランジスタが多い。
「AND を作るには NAND の後にインバータを足す」という関係になっている。

## Slide 7
3.1 論理ゲート
ここで起きていること
7
各段では、下の段の詳細を知らなくても仕事ができる
物理現象（電子の移動）
トランジスタ
トランジスタ
論理ゲート
論理ゲート
加算器・レジスタ
加算器・レジスタ
プロセッサ
論理設計者は電子の振る舞いを考えないし、プログラマは論理ゲートを考えない。
この階層構造こそが、計算機を人間の手に負えるものにしている。以降の全講義に同じ構図が現れる。

## Slide 8
3.2
演算する回路・記憶する回路
ゲートを組み合わせて、足し算と記憶を作る

## Slide 9
3.2 演算と記憶
半加算器：1ビットの足し算
9
0+0=0、0+1=1、1+0=1、1+1=10（2進で2）。最後だけ桁上がりが出る。
真理値表
A | B | S（和） | C（桁上がり）
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
見比べると
S の列は XOR、C の列は AND とまったく同じである。したがって
S = A ⊕ B
C = A · B
ゲート2個で1ビットの加算ができた。
これを半加算器という。多桁では下の桁からの桁上がりも足す必要があり、全加算器になる。

## Slide 10
3.2 演算と記憶
全加算器と4ビット加算器
10
2の補数のおかげで減算器は要らない。A − B は A + (¬B) + 1 で、加算器がそのまま使える。
桁上がりが順に伝わるので64ビットなら64段分の遅延がかかる。
実際のプロセッサは桁上がりを先読みする回路で対処する ——「速くするには余分な回路を足す」。

## Slide 11
3.2 演算と記憶
記憶する回路：SRラッチ
11
ここまでの回路は入力が変われば出力もすぐ変わる（組合せ回路）。記憶するには出力を入力に戻す。
電源が入っている限り、1ビットを覚えている。これが記憶の正体である。
実際にはクロックを加えた D フリップフロップを使う。n 個並べれば n ビットのレジスタになり、
大量に並べたものが SRAM であり、CPU 内のキャッシュである（第5回）。

## Slide 12
3.2 演算と記憶
クロックが要る理由
12
組合せ回路の出力は、入力が変わってから安定するまでに時間がかかる。安定する前に次の段が読むと誤動作する。
クロックとは
周期的な信号を全体に配り、「立ち上がりでのみ値を確定する」と決める
周期の下限
回路中でもっとも遅い経路（クリティカルパス）が安定するのに十分な長さが要る
3GHz なら
1周期は 0.33ns。光は真空中でこの間に 10cm しか進まない
チップの端から端まで信号が届かない —— これがクロック周波数を上げられない理由の1つである。

## Slide 13
3.3
プロセッサの構成
万能チューリングマシンを、電子回路で実現する

## Slide 14
3.3 プロセッサ
ノイマン型計算機の構成
14
この設計のおかげでコンパイラが書けるが、データのつもりで書き込んだ領域を命令として
実行させる攻撃（バッファオーバフロー）も可能になる。第12回で扱う。

## Slide 15
3.3 プロセッサ
命令実行サイクル
15
フェッチ（命令を読む）→ デコード（解読する）→ 実行（演算・読み書き・PC 更新）の繰り返し。

## Slide 16
3.3 プロセッサ
実行例：c = a + b
16
200番地に 5、201番地に 3 が入っているとする。
段階 | PC | 動作 | R1 | R2
開始 | 100 |  | – | –
1 | 101 | 200番地から 5 を R1 へ | 5 | –
2 | 102 | 201番地から 3 を R2 へ | 5 | 3
3 | 103 | ALU が 5+3 を計算し R1 へ | 8 | 3
4 | 104 | R1 の 8 を 202番地へ | 8 | 3
たった1行のために、5つの命令が実行された
CPU がやっているのは「読む・計算する・書く・PC を進める」だけである。
第1回のチューリングマシンの「読む→書く→動く→状態を変える」と、やっていることが同じ形をしている。

## Slide 17
3.3 プロセッサ
命令セットアーキテクチャ（ISA）
17
CPU が理解できる命令の集合と形式。ISA はハードウェアとソフトウェアの契約である。
ISA | 系統 | 主な用途（2026年時点）
x86-64 | CISC | PC、サーバ
Arm (AArch64) | RISC | スマートフォン、Apple Silicon、サーバ
RISC-V | RISC | 組込み、研究、採用が拡大中。仕様がオープン
CISC は1命令で複雑なことをし、命令長が可変。RISC は命令を単純・固定長に絞り、その分を高速化に回す。
現代の x86-64 は内部で CISC 命令を RISC 的な内部命令に分解して実行している。
外から見た ISA と中の実装は別物でよい。ここでも「契約さえ守れば中身は自由」が働いている。

## Slide 18
3.4
素子の変遷とムーアの法則
何で作ってきたか、そして何が終わったか

## Slide 19
3.4 歴史
論理ゲートを何で作ってきたか
19
「電圧でオン／オフを切り替える弁」があればゲートは作れる。その弁が何であるかが変わってきた。
素子 | 時期 | 1個の大きさ | 切替時間 | 備考
継電器（リレー） | 1930s | 数 cm | ms | 機械的接点。遅く、摩耗する
真空管 | 1940s | 十数 cm | µs | 熱く、頻繁に切れる
トランジスタ | 1950s | mm | ns | 小さく、丈夫で、電力が少ない
集積回路 (IC) | 1960s– | 1チップに多数 | ns〜ps | 配線ごと一体で作る
決定的だったのは集積回路。素子を小さくすれば、同時に速く・安く・省電力になる。

## Slide 20
3.4 歴史
ムーアの法則と、その後
20
2年で倍 ＝ 10年で32倍、20年で約1000倍、40年で約100万倍。
これは物理法則ではなく、産業界の経験則であり目標でもあった。
半導体産業がこのペースに合わせて投資計画を立てたため、50年以上にわたって現実になった。

## Slide 21
3.4 歴史
クロック向上が止まった理由
21
CMOS 回路の消費電力はおよそ P ∝ C · V² · f。かつては素子を小さくすると電圧も下げられたので、周波数を上げても電力が増えなかった（デナードスケーリング）。
2000年代半ば
電圧を下げる限界に達し、周波数を上げると電力と発熱がそのまま増えるようになった
業界の転換
周波数ではなくコア数を増やす方向へ。第5回・第7回のテーマにつながる
2026年の主流
チップレット（小さなチップを組み合わせる）、3D積層、用途特化の専用回路
「汎用の計算機を速くする」時代から「用途ごとに違う回路を載せる」時代へ。生成AI が GPU を必要とするのはこの文脈にある。

## Slide 22
第3回
演習
22
3-1
NAND ゲートだけを使って XOR を構成せよ。ゲートは4個で足りる。
3-2
4ビット加算器で 0110 + 1011 を計算せよ。各段の Cin, S, Cout を表にして示せ。結果は4ビットに収まるか。
3-4
配線中の信号は光速の約6割（1.8×10⁸ m/s）で進む。(a) 5GHz の1周期で信号が進む距離は何 mm か。(b) 一辺20mm のチップの対角（約28mm）に1周期で届くか。(c) 届かなくなるのは何 GHz を超えたときか。
3-6
「ムーアの法則が終わった」と言われる一方で、計算機の性能は今も向上している。何が向上しているのか、3つ挙げよ。

## Slide 23
まとめ
論理ゲート
NAND だけですべての論理関数が作れる。だから工場は1種類の部品を大量に作ればよい
加算器
XOR と AND から組み立てられる。2の補数のおかげで減算器は要らない
記憶
出力を入力に戻すと記憶ができる。フリップフロップがレジスタとメモリの基礎
ノイマン型
命令とデータを同じ記憶に置く。第1回の万能チューリングマシンの実装形である
ISA
ハードウェアとソフトウェアの契約。中の実装は自由
ムーアの法則
クロック向上は2005年ごろ電力の壁で止まり、以後はコア数と専用回路の時代になった
次回 CPU が理解するのは機械語だけである。では、人間が書いた Python のコードは、どうやって機械語になるのか。