## Slide 1
コンピュータシステム通論
第10回 インターネットとWeb
アドレスしか知らない相手に、どうやってデータを届けるのか。
九州大学

## Slide 2
今回の問い
アドレスしか知らない相手に、
どうやってデータを届けるのか。
この90分で、この問いに答えを出す。

## Slide 3
第10回
到達目標
3
1
IP アドレスとサブネット の構造を説明し、経路表の引き方を説明できる
2
TCP と UDP の違いを、保証と用途の観点から説明できる
3
ソケット の呼び出し順序を説明し、accept が何を返すか述べられる
4
DNS の名前解決の流れを説明できる
5
HTTP と TLS の版ごとの改良と、TLS が保証するものを説明できる

## Slide 4
10.1
インターネット層：IP
網をまたいで、最終的な宛先まで中継する

## Slide 5
10.1 IP
IPv4 アドレスは2つの部分に分かれる
5
IPv4 アドレスは32ビット、全部で約43億個。境界を示すのがサブネットマスクである。
192.0.2.130/24 の内訳
アドレス 192.0.2.130
= 11000000 00000000 00000010 10000010
マスク /24
= 11111111 11111111 11111111 00000000
ネットワーク 192.0.2.0
ホスト部 .130
なぜ階層構造にするのか
経路表を小さくするため。世界中の43億個を1つずつ覚えることはできないが、「192.0.2.0/24 宛はあちらへ」とまとめれば1行で256個分を表せる。
割り当てられるのは 254 個
先頭（ネットワーク自体）と末尾（ブロードキャスト）は使えない。第9回の「IP は住所」とはこの階層性のことである。

## Slide 6
10.1 IP
ルーティング：最長一致で選ぶ
6
ルータは複数のネットワークにまたがって接続され、経路表を引いて次のルータへ渡す。
宛先ネットワーク | 次の転送先 | 出ていくインタフェース
192.0.2.0/24 | 直接接続 | eth0
198.51.100.0/24 | 203.0.113.1 | eth1
0.0.0.0/0（デフォルト） | 203.0.113.254 | eth1
複数の行に当てはまる場合、もっとも細かく指定している行を選ぶ
デフォルトルートはどのアドレスにも当てはまるがプレフィクスが最短なので、他に該当がないときだけ使われる。
TTL はルータを通るたびに1減り、0 で破棄される。経路が輪になっていても永遠に回り続けない。

## Slide 7
10.1 IP
パケットの中継
7

## Slide 8
10.1 IP
アドレスの枯渇と NAT
8
43億個は世界人口を下回る。IPv4 アドレスの新規割り当ては2011年以降、順次枯渇している。
ポート番号も併せて変換することで、1個のグローバルアドレスを多数の機器で共有できる。
根本的な解決は IPv6（128ビット、約 3.4×10³⁸ 個）。地球の全表面 1cm² あたりに 10²² 個以上を
割り当ててもまだ余る。IPv4 と IPv6 は直接相互運用できないため、当面はデュアルスタック運用が続く。

## Slide 9
10.2
トランスポート層：TCP と UDP
ベストエフォートの上に、信頼性を作る

## Slide 10
10.2 ポート
ポート番号と5つ組
10
16ビットの番号（0〜65535）で、ホスト内のアプリケーションを識別する。
通信の端点は5つ組で一意に定まる
(プロトコル,
送信元IP, 送信元ポート,
宛先IP, 宛先ポート)
これにより、1台のサーバが同時に多数のクライアントと通信できる。
よく使われるポート番号
番号 | サービス
22 | SSH
25 | SMTP
53 | DNS
80 | HTTP
443 | HTTPS
0〜1023 はウェルノウンポートで、多くの OS では特権が必要である（偽のサービスを立てられないように）。

## Slide 11
10.2 ソケット
プログラムから見た通信：ソケット
11
ソケットは通信の端点を表す抽象で、アプリケーションからはファイル記述子として扱える（第7回）。

## Slide 12
10.2 TCP と UDP
保証しないことが利点になる場面
12
UDP —— IP に薄く被せただけ
コネクションを張らない
再送しない、順序も到着も保証しない
ヘッダは8バイトと小さい
送りたいときに送るので遅延が小さい
音声・映像のリアルタイム通信では、遅れて届いたパケットはもう再生時刻を過ぎている。再送は無駄である。
TCP —— 信頼性を端点が作る
到達：確認応答 (ACK) と再送
順序：シーケンス番号で並べ直す
溢れさせない：ウィンドウ制御
網を詰まらせない：輻輳制御
信頼性は下の層が提供するのではなく、端点どうしが作る。これがエンド・ツー・エンド原理である。
網の中身は単純に保ち、賢さは端点に置く。だから網は速く、新しいアプリケーションを網の改修なしに導入できる。

## Slide 13
10.2 TCP
3ウェイハンドシェイク
13
双方が「自分の開始番号を伝える」と「相手の番号を受け取った」を確認する最小の回数が3回。
代償：データを送り始める前に1往復（RTT）が必要。東京とヨーロッパの間なら約 250ms。
この待ち時間が、後述する QUIC の動機になる。

## Slide 14
10.2 TCP
輻輳制御が、インターネット全体を守っている
14
フロー制御は受信側が処理しきれない量を送らないようにする。輻輳制御はより難しい —— 網の混雑具合は直接観測できないためである。
TCP は「パケットが失われた＝網が混んでいる」と解釈し、送信量を調整する
少量から始める
うまく届くたびに増やす
損失を検知したら
送信量を大きく減らす
しばらくして
また徐々に増やす
各端点が自主的に遠慮するだけで、中央の管理なしに公平な帯域配分が成立する。
1986年に実際に発生した輻輳崩壊（再送がさらに混雑を呼び、実効スループットが1/1000に落ちた）の教訓から作られた。

## Slide 15
10.3
名前解決：DNS
名前とアドレスを分離する

## Slide 16
10.3 DNS
反復問い合わせによる名前解決
16
人間は 203.0.113.42 を覚えられない。さらに重要なのは、名前とアドレスを分離できることである。
ルートは TLD の管理者を知り、TLD は各ドメインの管理者を知る。管理も階層的に委譲されている。

## Slide 17
10.3 DNS
DNS の重要性と脆さ
17
止まると誰も来られない
サーバが正常でも、名前が引けなければたどり着けない。大規模障害の原因が DNS であることは珍しくない
傍受と偽装
元来、通信内容が暗号化されておらず、誰がどこを見ているか分かる。偽の応答で偽サイトへ誘導する攻撃も実際にある
対策
DNSSEC（応答に署名して改竄を検知）、DoH / DoT（問い合わせ自体を暗号化）
サーバを別のデータセンタに移しても、DNS の記録を書き換えれば利用者は同じ名前でアクセスできる。

## Slide 18
10.4
HTTP と TLS
ステートレスだから、分散できる

## Slide 19
10.4 HTTP
HTTP：要求と応答
19
要求
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: ...
Accept: text/html
メソッド：GET（取得。副作用を持たせてはならない）／POST（送信）／PUT（置換）／DELETE（削除）
応答
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 1234
<!DOCTYPE html>...
主なコード：200 成功／301,302 移動／400 不正／401,403 認証・権限／404 なし／500 サーバ内部／503 一時的
ステートレス — サーバは要求と要求の間の状態を覚えていない。だからサーバを増やして負荷分散できる。

## Slide 20
10.4 HTTP
HTTP の版ごとの改良
20
版 | 年 | 主な改良 | 下位のプロトコル
HTTP/1.1 | 1997 | 1つの接続を使い回す（Keep-Alive） | TCP
HTTP/2 | 2015 | 多重化、ヘッダ圧縮 | TCP
HTTP/3 | 2022 | QUIC 上で動く、接続確立の高速化 | UDP
「TCP の代わりを UDP の上に作る」という一見奇妙な選択
HTTP/2 は多重化したが、下が TCP なのでパケットが1つ失われると全ストリームが待たされた。
QUIC はストリームごとに独立して再送し、暗号化と接続確立を同時に行い、IP が変わっても接続を維持できる。
TCP がカーネルと機器に深く根を張っていて改良できない、という現実への対処でもある。

## Slide 21
10.4 TLS
TLS が保証する3つのこと
21
真正性がなければ、機密性も完全性も無意味になる
機密性
第三者に内容を読まれない
完全性
書き換えられたら検知できる
真正性
相手が名乗ったとおりの相手である
暗号化しても、暗号化した相手が偽サイトなら意味がない。サーバ証明書によって「このサーバは確かに
example.com である」ことを確認する仕組みが要る。その中身は第12回で扱う。
2026年時点では TLS 1.3 が標準。TLS 1.0/1.1 は廃止、1.2 も設定によっては安全でない。

## Slide 22
10.5
Web アプリケーションと分散
ステートレスの上に組み立てる

## Slide 23
10.5 Web
Web アプリケーションの三層構成
23
各層を独立に増やせる。アクセスが増えたらアプリサーバを、データが増えたら DB を強化する。
API の形式は REST（資源を URL で表し HTTP メソッドで操作）、GraphQL（必要なデータの形を指定）、
WebSocket（双方向の持続的な接続）。データ形式は JSON が主流である。

## Slide 24
10.5 分散
クライアントサーバと P2P
24
クライアントサーバ
役割が固定。管理は中央集権的で容易だが、単一障害点がある。拡張にはサーバの増強が必要。
例：Web、メール
P2P（ピアツーピア）
各ノードが両方を担う。単一障害点がなく、参加者が増えると資源も増える。ただし管理が難しい。
例：BitTorrent、ブロックチェーン、WebRTC、IPFS
実際には純粋な P2P は少ない。最初に相手を見つける段階は中央サーバを使い、大量データ転送だけを P2P にする混成型が多い（NAT の影響もある）。

## Slide 25
10.5 分散
CDN：距離そのものを縮める
25
第2回の遅延表を思い出す。東京と米国西海岸の往復は 100ms。光の速度は変えられない。
コンテンツの複製を世界各地に置き、物理的に近い場所から配信する
遅延
近くから返す
元サーバの負荷
肩代わりする
突発的な負荷
吸収する
大量アクセスによる攻撃
緩和する

## Slide 26
第10回
演習
26
10-1
198.51.100.130/26 について (a) ネットワークアドレス (b) ブロードキャストアドレス (c) 機器に割り当てられる個数 を求めよ。
10-2
ビデオ通話に TCP ではなく UDP が使われることが多い理由を、再送の意味に触れて説明せよ。
10-3
TCP サーバが呼ぶシステムコールを順に並べ、それぞれが何をするか述べよ。また accept が新しいソケットを返す設計の理由を説明せよ。
10-4
HTTP/3 が TCP ではなく UDP の上に作られた理由を2つ挙げよ。

## Slide 27
まとめ
IP
アドレスは階層構造を持ち、それによって経路表を小さく保てる。最長一致で選ぶ
TCP と UDP
UDP は薄く速い。TCP はベストエフォートの上に信頼性を作る。信頼性は網ではなく端点が担う
ソケット
プログラムから見れば通信はファイル記述子。接続すれば read / write で扱える
DNS
名前とアドレスを分離し、階層的な委譲によって非中央集権に動く
HTTP
ステートレスだからサーバを増やして分散できる。HTTP/3 は UDP 上の QUIC へ移った
TLS
機密性・完全性・真正性。真正性が土台である
次回 通信でデータをやりとりできるようになった。では、そのデータを矛盾なく溜めておくにはどうするか。