## Slide 1
コンピュータシステム通論
第9回 ネットワークの基礎
世界中の計算機が、なぜ1つの網としてつながるのか。
九州大学

## Slide 2
今回の問い
世界中の計算機が、なぜ
1つの網としてつながるのか。
この90分で、この問いに答えを出す。

## Slide 3
第9回
到達目標
3
1
回線交換とパケット交換 の違いと、それぞれの利点を説明できる
2
階層モデル の意義と、カプセル化の仕組みを説明できる
3
インターネットの構造 を、AS と IX の観点から説明できる
4
Ethernet とスイッチ の転送と学習の動作を説明できる
5
MAC アドレスと IP アドレス の役割の違いを説明できる
6
IP アドレスとサブネット の構造を説明し、経路表の引き方を説明できる

## Slide 4
9.1
データの届け方
回線を占有するか、小分けにして混ぜるか

## Slide 5
9.1 パケット交換
回線交換とパケット交換
5
計算機の通信はバースト的である。読んでいる間ずっと回線を占有するのは、極端に効率が悪い。
パケット交換にはもう1つ、耐障害性という設計思想上の利点がある。
インターネットの原型 ARPANET（1969年）では「網の一部が失われても通信が続くこと」が設計目標の1つだった。

## Slide 6
9.1 パケット交換
ベストエフォート
6
パケット交換の帰結として、インターネットは「届けるために最善を尽くすが、保証はしない」サービスを提供する。
失われる
混雑時、回線の障害でパケットが消える
順番が入れ替わる
別々の経路を通るため
遅延が変動する
経路上の混雑状況による
重複して届く
同じデータが2度届くことがある
では、なぜファイル転送や決済ができるのか
答えは階層である。下の層が保証しないことを、上の層（第10回の TCP）が補う。この分業が次節の主題である。

## Slide 7
9.2
階層モデル
問題を層に分け、各層を独立に改良する

## Slide 8
9.2 階層モデル
TCP/IP 階層モデル
8
理論的には OSI 参照モデル（7層）が知られているが、実際のインターネットはこちらで動いている。
層 | 役割 | 主なプロトコル | データの呼び名
アプリケーション層 | アプリ固有のやりとり | HTTP, DNS, SMTP, SSH | メッセージ
トランスポート層 | 端点間の通信の品質 | TCP, UDP, QUIC | セグメント
インターネット層 | 網をまたぐ中継 | IP, ICMP | パケット
データリンク層 | 隣の機器への配送 | Ethernet, Wi-Fi | フレーム
物理層 | ビットを信号に | 各種ケーブル、電波 | ビット
利点は3つ。各層を独立に設計・改良できる／下の層が変わっても上は影響を受けない／上の層が増えても下は影響を受けない。
光ファイバに替えても Web ブラウザを書き直さなくてよい。
第3回のゲート→CPU、第4回の機械語→高級言語、第8回のドライバと同じ構図である。

## Slide 9
9.2 階層モデル
カプセル化
9
上の層のデータは、下の層のデータの中身として運ばれる。各層は自分のヘッダを付け加える。
封筒の比喩：手紙を書き、封筒に何通目かを書き、宛先住所を書き、配送業者の伝票を貼る。

## Slide 10
9.2 階層モデル
階層を降りて、上がる
10
配送業者は手紙の中身を読まないし、手紙の書き手は伝票番号を知らない。
この独立性が階層の価値である。

## Slide 11
9.3
インターネットの構造
中央の管理者がいない「網の網」

## Slide 12
9.3 構造
インターネットは「網の網」
12
インターネットは単一の巨大なネットワークではない。独立に運営される多数のネットワーク（AS）が相互接続したものである。
中央の管理者がいない。誰も全体像を把握していない。それでも「どこからでもどこへでも」届く。

## Slide 13
9.3 構造
接続の形と IX
13
トランジット
下位の事業者が上位に費用を払い、インターネット全体への到達性を買う
ピアリング
対等な事業者どうしが、互いの顧客宛の通信を無料で交換する
IX（相互接続点）
多数の事業者が物理的に集まり相互接続する拠点。日本では JPIX、JPNAP など
IX の意義
n 個の事業者が互いに接続するには n(n−1)/2 本の線が要る。IX に集まれば n 本で済む。
1990年代には国内どうしの通信が米国を往復していた。IX の整備は、通信の効率と主権の両面で意味を持つ。

## Slide 14
9.3 構造
スケールフリーネットワーク
14
インターネットの接続構造は、少数の非常に多く接続されたノードと、多数の少ししか接続されていないノードからなる。
ランダムな故障に強い
でたらめにノードが壊れても、大半は末端のノードなので、全体の連結性は保たれる。
狙った攻撃に弱い
ハブとなるノードを狙って落とすと、網が急速に分断される。
「六次の隔たり」も、少数のハブが遠い領域どうしを橋渡しすることで説明される。インターネットの経路長も、規模の割に驚くほど短い。

## Slide 15
9.4
物理層とデータリンク層
ビットを信号にし、隣の機器へ届ける

## Slide 16
9.4 物理層
ツイストペアが撚ってある理由
16
媒体
ツイストペアケーブル — 安価。100m 程度まで
光ファイバ — 長距離・大容量・電磁ノイズに強い
電波 — 配線不要。共有媒体なので干渉と盗聴の問題がある
撚る効果
2本の線を撚ると、外部からのノイズが両方の線にほぼ同じだけ乗る。受信側で2本の差を取れば、共通に乗ったノイズが打ち消される。
また、自分自身が発する電磁波も互いに打ち消し合う。
単純な工夫で、雑音に強い伝送路を安く作っている。第2回の「2値なら多少ばらついても識別できる」と合わせて、デジタル通信の頑健さの源になっている。

## Slide 17
9.4 データリンク層
MAC アドレスと IP アドレス
17
データリンク層は「同じネットワーク内で直接つながっている機器」へデータを届ける。単位はフレームである。
 | MAC アドレス | IP アドレス
層 | データリンク層 | インターネット層
範囲 | 同じネットワーク内 | インターネット全体
割り当て | 製造時に固定（48ビット） | ネットワークへの接続時に決まる
構造 | 場所の情報を持たない | 階層的で、場所を表す
比喩 | 個人の指紋 | 現在の住所
なぜ2つ要るのか
世界中の全機器の位置を各機器が覚えるのは不可能である。IP アドレスは階層的なので「この方向へ送れ」という
粗い判断ができ、最後の1ホップだけ MAC アドレスで特定する、という分業が成立する。

## Slide 18
9.4 データリンク層
Ethernet
18
有線 LAN の事実上の標準。1970年代に開発され、速度を上げながら50年間使われ続けている。
速度の世代
規格 | 速度 | 主な用途
1000BASE-T | 1 Gbps | 一般的な有線 LAN
10GBASE-T | 10 Gbps | サーバ、拠点間
100/400GbE | 100/400 Gbps | データセンタ、基幹
フレームの構造
| 宛先MAC (6) | 送信元MAC (6) |
| 型 (2) | データ (46-1500) |
| FCS (4) |
FCS は誤り検出用。計算が合わなければフレームを捨てるが、訂正はしない。再送は上の層（TCP）に任せる。
初期の CSMA/CD は、1本の同軸ケーブルを全機器で共有していた時代の仕組み。現在のスイッチ構成では衝突は起きない。

## Slide 19
9.4 データリンク層
スイッチは自分で学習する
19
中央の管理者なしに、局所的な観察だけで効率的な転送を実現している。

## Slide 20
9.4 無線
Wi-Fi：共有媒体ゆえの問題
20
無線 LAN（IEEE 802.11 系）は電波という共有媒体を使うため、有線とは異なる問題を抱える。
衝突を検出できない
送信中は自分の電波で相手の電波が聞こえない。送る前に一定時間待つ方式（CSMA/CA）を使う
隠れ端末問題
A と C が互いの電波は届かないが、両方とも B に届く場合、互いの送信に気づかず衝突する
帯域を分け合う
同じアクセスポイントの利用者が増えると、帯域が分割される
傍受されうる
電波は誰にでも届く。暗号化が必須（WPA3 を使う。WEP と WPA は破られている）
現在は通信そのものが TLS で暗号化されているため（第10回）、公衆 Wi-Fi の危険性は昔より小さくなっている。

## Slide 21
9.5
インターネット層：IP
網をまたいで、最終的な宛先まで中継する

## Slide 22
9.5 IP
IPv4 アドレスは2つの部分に分かれる
22
IPv4 アドレスは32ビット、全部で約43億個。境界を示すのがサブネットマスクである。
192.0.2.130/24 の内訳
アドレス 192.0.2.130
= 11000000 00000000 00000010 10000010
マスク /24
= 11111111 11111111 11111111 00000000
ネットワーク 192.0.2.0
ホスト部 .130
なぜ階層構造にするのか
経路表を小さくするため。世界中の43億個を1つずつ覚えることはできないが、「192.0.2.0/24 宛はあちらへ」とまとめれば1行で256個分を表せる。
割り当てられるのは 254 個
先頭（ネットワーク自体）と末尾（ブロードキャスト）は使えない。9.4 の「IP は住所」とはこの階層性のことである。

## Slide 23
9.5 IP
ルーティング：最長一致で選ぶ
23
ルータは複数のネットワークにまたがって接続され、経路表を引いて次のルータへ渡す。
宛先ネットワーク | 次の転送先 | 出ていくインタフェース
192.0.2.0/24 | 直接接続 | eth0
198.51.100.0/24 | 203.0.113.1 | eth1
0.0.0.0/0（デフォルト） | 203.0.113.254 | eth1
複数の行に当てはまる場合、もっとも細かく指定している行を選ぶ
デフォルトルートはどのアドレスにも当てはまるがプレフィクスが最短なので、他に該当がないときだけ使われる。
TTL はルータを通るたびに1減り、0 で破棄される。経路が輪になっていても永遠に回り続けない。

## Slide 24
9.5 IP
パケットの中継
24

## Slide 25
9.5 IP
アドレスの枯渇と NAT
25
43億個は世界人口を下回る。IPv4 アドレスの新規割り当ては2011年以降、順次枯渇している。
根本的な解決は IPv6（128ビット、約 3.4×10³⁸ 個）。地球の全表面 1cm² あたりに 10²² 個以上を
割り当ててもまだ余る。IPv4 と IPv6 は直接相互運用できないため、当面はデュアルスタック運用が続く。

## Slide 26
第9回
演習
26
9-1
回線交換とパケット交換について、(a) 帯域の使われ方 (b) 遅延の安定性 (c) 障害への強さ で比較せよ。計算機の通信でパケット交換が選ばれた理由を述べよ。
9-2
HTTP メッセージが Ethernet フレームとして送出されるまでに、どのヘッダがどの順に付加されるか示せ。
9-3
MAC アドレスと IP アドレスの役割の違いを (a) 有効範囲 (b) 割り当て方 (c) 階層構造の有無 で説明し、両方が必要な理由を述べよ。
9-4
有線 Ethernet では衝突が起きなくなったのに、Wi-Fi では今も媒体アクセス制御が必要なのはなぜか。
9-5
198.51.100.130/26 について (a) ネットワークアドレス (b) ブロードキャストアドレス (c) 機器に割り当てられる個数 を求めよ。
9-6
パケットがルータを通過するとき、IP ヘッダのアドレスは変化しないが Ethernet ヘッダの MAC アドレスは書き換えられる。この違いが何を意味するか説明せよ。

## Slide 27
まとめ
パケット交換
回線を占有せず経路の障害に強いが、遅延も到達も保証しない（ベストエフォート）
階層モデル
問題を分割し、各層を独立に改良できる。データは層を降りるごとにヘッダで包まれる
インターネット
独立した多数の AS が相互接続した「網の網」。中央の管理者はいない
スケールフリー
ランダム故障に強く、ハブへの攻撃に弱い
2種類のアドレス
MAC は「隣の機器」、IP は「世界のどこか」を指す。役割が違うので両方要る
スイッチ
送信元 MAC を観察するだけで、転送表を自律的に学習する
IP
アドレスは階層構造を持つので経路表を小さく保てる。ルータは最長一致で選ぶ
次回 届ける道はついた。では、その道の上で、名前しか知らない相手とどうやって確実に、そして安全にやりとりするのか。